ПАСПОРТ На рекламно-информационную газосветную установку г.Ижевск, ул.. ООО «Завод «Газосвет» 2008

1. Назначение и описание объекта (изделия).

| Вид установки: | световая |
| --- | --- |
| Владелец установки: | ОАО Воткинский Хлебозавод |
| Адрес размещения установки: | г.Воткинск, ул.Привокзальная 1 |

  - Рекламно-информационная газосветная установка (далее установка) предназначена для светового эффекта, несения информации, рекламы, украшения улиц города.

  - Установка работает от электрической сети владельца установки.

  - Перед подачей электропитания на установку необходимо ознакомиться с содержанием данного паспорта.

2. Технические характеристики.

| Наименование характеристик | Значение |
| --- | --- |
| 2.1. Габаритные размеры, не более: |
| Высота, мм | 700 |
| Длина, мм | 28000 |
| 2.2. Электроснабжение. |
| Цепь питания |
| Потребляемая мощность от сети, не более: |
| Мощность (Р), кВт | 2,2 |
| Cosφ | 0,6 |
| Напряжение питания: | 220 В ± 5 % переменного тока частотой 50-60 Гц |
| Цепь управления |
| Потребляемая мощность, не более: | - |
| Мощность (Р), кВт | - |
| 2.3. Дополнительное устройство защиты высоковольтной цепи |
| Наличие устройства (да/нет) | да |

3. Комплектность.

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| 1. Установка рекламная газосветная в составе: |  |
| 1.1. Газосветные лампы | 27 |
| 1.2. Трансформаторы высоковольтные | 11 |
| 1.3. Автомат |  |
| 1.4. УЗО |  |
| 1.5. Диф.автомат | 1 |
| 1.6. Контроллер (кол-во каналов________) |  |
| 1.7. Другие элементы газосветной установки: |  |
| Буквы-короба с неоном на лицевой поверхности | 11 |
| Стрелки-короба с неоном на лицевой поверхности | 6 |
| 2. Предупредительные плакаты |  |
| 3. Паспорт объекта | 1 |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5. Схема электрическая, принципиальная | 1 |
| 6. Схема коммутации газосветных трубок | 1 |

4. Требования к эксплуатации.

Перед подачей электропитания на установку проверьте целостность газосветных трубок и кабеля питания.

Установку со сломанными газосветными трубками допускается эксплуатировать только при наличии дополнительного устройства защиты высоковольтной цепи (см. пункт 2.3 Технических характеристик), в противном случае во избежание выхода из строя высоковольтных трансформаторов включать установку со сломанными газосветными трубками категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Для включения установки подайте напряжение, включив автоматический выключатель и, в случае необходимости, сигнал управления.

Более подробно смотри в «Руководстве по эксплуатации газосветных вывесок».

5. Указание мер безопасности.

Установка запитана от сети переменного тока напряжением 220В. При работе установки напряжение переменного тока на выходных проводах трансформаторов достигает нескольких киловольт.

ВНИМАНИЕ!

Высокое напряжение 4000…15000В опасно для жизни!

Источник опасности – электрическая дуга!

Во избежание несчастных случаев необходимо:

- Убедиться в исправности выходных высоковольтных проводов, корпуса и крышек установки.

- Обеспечить надежное закрепление проводов защитного заземления, сети и управления, а также надежное соединение выходных высоковольтных проводов с лампами.

- Обеспечить защиту сетевых и высоковольтных проводов, газосветных ламп от механических нагрузок и повреждений.

- Соблюдать требования электропожаробезопасности.

- Обязательно наличие в питающей сети провода защитного заземления!

6.  Гарантии и обязательства.

6.1 Сроки и условия гарантийного технического обслуживания вывесок и других изделий и конструкций, изготовленных и смонтированных предприятием ООО «Завод Газосвет»

| Объект Гарантии | Гарантийный срок | Условия гарантии |
| --- | --- | --- |
| 1. Конструкции и корпуса вывесок, рекламно-декоративных панно, щитов, тумб, стеллажей, дисплеев, стел, а также обшивка, облицовка и отделка стен и других поверхностей выполненные из металла, композитных и полимерных материалов. | 2 года |  |
| 2. Конструкции и корпуса, а также элементы и детали вывесок, рекламно-декоративных панно, щитов, тумб, стеллажей, дисплеев, стел, а также обшивка, облицовка и отделка стен и других поверхностей, выполненные из дерева, фанеры, древесноволокнистых (ДВП, МДФ) и древесностружечных (ДСП) материалов, гипсокартона, бумаги. | 1 год | Только для сухих отапливаемых помещений |
| 3. Изображения и отделка из пленок самоклеющихся, нанесенных на гладкие поверхности из металла, стекла, пластиков и других полимерных материалов. | 1 год |  |
| 4. Изображения полноцветные, выполненные по технологии цифровой компьютерной печати -на виниловых носителях (ПВХ баннеры, пленки, строительные сетки) -на бумаге. | 1 год | Только для сухих отапливаемых помещений и без воздействия прямых солнечных лучей |
| 5. Электротехническое оборудование, в том числе распределительные щиты и устройства, автоматы защиты, трансформаторы, источники питания и сетевые адаптеры, кабели, контроллеры и иные устройства управления светодинамическими эффектами, устройства автоматического включения-выключения, в т.ч. таймеры, распределительные коробки и колодки, элетроразъемы, элементы монтажа и электропроводки. | 1 год | Только при монтаже и подключении, выполненных Исполнителем |
| 6. Светотехническое оборудование и аппаратура, в том числе прожекторы, софиты, светильники, а также отдельные элементы – патроны, лампо- и патронодержатели, дроссели, за исключением самих ламп, стартеров и многолампочных модулей типа световых нитей, шнуров, лент, гирлянд, сеток и т.д. | 1 год |  |
| 7. Лампы люминесцентные и стартеры | 6 мес |  |
| 8. Лампы накаливания, в том числе галогеновые, металлоглоидные, натриевые, в том числе мини- и микролампочки, а также многолампочные модули типа световых нитей, шнуров, лент, гирлянд, сеток и т.д. - для режима статической засветки - для режима светодинамической засветки | 1 мес |  |
| 9. Изображения и композиции из гибкий световых шнуров в виде гирлянд из микролампочек, запрессованных в гибкий винил (типа дюролайт, флексилайт и т.д.), выполненные и подключенные непосредственно Исполнителем | 3 мес |  |
| 10. Лампы стробоскопические, а также стробоскопические пушки | 2 нед. |  |
| 11. Газосветные трубки («неон») | 1 год | При высоте установки не более 4-х метров и только при монтаже и подключении, выполненных Исполнителем |
| 12. Газосветные трубки в механических поворотных устройствах при условии монтажа специалистами Исполнителя | 6 мес | При высоте установки не более 4-х метров и только при монтаже и подключении, выполненных Исполнителем |
| 13. Электромеханические устройства, блоки и модули, т.е. двигатели, приводы, включая блоки управления движущихся рекламных установок: вращающихся, сменяющих изображение (призматроны, роллерскрины и т.д.) | 6 мес. |  |
| 14. Информационно-рекламные светодиодные электронные табло и экраны, в том числе «Бегущие строки», табло обмена валют, часы-термометры, индикаторы цен, текстовые, графические и анимационные экраны, панно | 1 год |  |

6.2.  Правила и условия технического обслуживания в течение срока гарантии.

6.2.1 Гарантия распространяется на изделия только при условии их правильной эксплуатации и соблюдением требований, установленных настоящим паспортом. В случае нарушения этого условия, изделие с гарантии снимается и в дальнейшем подлежит платному обслуживанию.

6.2.2 Исполнитель бесплатно устраняет возникшие по его вине неисправности изделий и отдельных элементов, на которые не истек срок гарантии.

6.2.3 Расходы по использованию автовышек и другого подъемного или специального оборудования, а также альпинистов для проведения гарантийного обслуживания оплачиваются Заказчиком. В случае отказа Заказчиком оплачивать такие расходы, дальнейшее гарантийное обслуживание изделий осуществляться не может.

6.2.4 Если при диагностике обнаружено, что неисправность возникла не по вине Исполнителя, либо неисправны элементы, на которые истек срок гарантии, то работы по диагностике и ремонту оплачиваются Заказчиком. В случае необоснованного отказа со стороны Заказчика оплачивать работы, подлежащие оплате, дальнейшее обслуживание

изделий прекращается.

6.2.5 Если монтаж изделий Исполнителем не производился, то за исключением случаев, требующих монтажа и подключения непосредственно только Исполнителем и указанных в графе «Условия гарантии» вышеуказанной таблицы, Исполнитель бесплатно предоставляет Заказчику элементы и материалы, вышедшие из строя в течении гарантийного срока по вине Исполнителя. Все работы по обслуживанию и ремонту в этом случае, в том числе диагностика неисправностей, осуществляется только при условии оплаты их Заказчиком. Доставка необходимых элементов и материалов, а также проезд специалистов Исполнителя к месту проведения работ в этом случае также осуществляется за счет Заказчика.

6.2.6 Гарантия распространяется только на изделия, подключенные к электросети через отдельный автомат, и оснащенные УЗО (устройство защитного отключения). Подключение к этим устройствам иных нагрузок кроме рекламных изделий, выполненных Исполнителем, недопустимо.

6.2.7 Претензии на установку, подвергшуюся ремонту частными лицами или организациями, не уполномоченными на это Исполнителем, Исполнитель не принимает.

6.2.8 Установка является гарантийной только в случае получения Исполнителем копии заверенного органами ГЭН (Госэнергонадзор) акта-допуска установки в эксплуатацию.

Граница эксплуатационной ответственности определяется непосредственно от установки по линии электроснабжения до автоматического выключателя непосредственно вблизи изделия, установленного Исполнителем.

| Дата сдачи установки на гарантийное и послегарантийное обслуживание: | «_____»____________200__г. |
| --- | --- |
| Дата последнего капитального ремонта: | «_____»____________200__г. |

7. Свидетельство о приемке.

Рекламно-информационная установка_________________________________________ выполнена в соответствии с рабочим проектом и соответствует требованиям безопасности, установленным ПУЭ.

| Дата выдачи установки в эксплуатацию: | «_____»____________200__г. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: | __________________ | ___________________ |
|  | подпись | Ф.И.О. |
| Инженер-конструктор: | __________________ | ___________________ |
|  | подпись | Ф.И.О. |
| Бригадир: | __________________ | ___________________ |
|  | подпись | Ф.И.О. |
| Представитель заказчика: | __________________ | ___________________ |
|  | подпись | Ф.И.О. |